Atlas Copco 空压机MKIV 电脑控制器说明

一， 如何复位故障

1， 在主画面下按F1进入菜单

2， 再按二次􀃙一直到F3上显示Reset（复位）字母出现

3， 第一行显示的即是故障停机原因

4， 先按照提示排除故障，再按F3进行复位。红灯熄灭

5， 连续按F1可以返回主菜单

二， 如何修改设定压力

1， 在主画面下按F1进入菜单

2， 按向下键选中Modify Parameter 按􀃙二次进入子菜单

3， 显示原来设定的加/卸载压力值

4， 按向上或向下键选择需要修改的压力值

5， 按F2（Modify）进入修改，数字闪烁

6， 按向上或向下键可以改变数值

7， 连续按F1确认并返回主菜单

三， 如何加注电机黄油

1， 看电机铭牌要求，不同牌号不能混用(国产高压电机大约50克/1000小时)

2， VSD变频机要在运转时加注

A， 画面下按F1进入菜单

B，按向下键选中Test 按􀃙进入子菜单

C，按向下键选择 Regreasing按􀃙进入子菜单

D，电机低速运转时可以加注黄油

四，如何选择控制方式

1， 在主画面下按F1进入菜单

(最新MKIV电脑可以连续按住向上键3秒以上则直接进入第4步)

2， 按向下键选择 Modify Parameter 子菜单按(􀃙) 进入

3， 按向下键选择 Configuration 子菜单按 (􀃙) 进入

4， 按向下键选择 CCM Control 子菜单按F2（Modify）键进入修改

5，按向下键选择一种

( Remote =远方控制,Local=本地控制，LAN=ES或局域网控制)

6，按F1（Program）确认，连续按F1返回主画面

7，面板间隔显示‘** Remote** /** Local** /** LAN ** Controlled’

四， GA机特别注意事宜

正常运行时机头排气温度一定要满足说明书的要求，才能防止冷凝水进入油中。（一般是大于70度,加载时间不能太短）

五， ZR机特别注意事宜

每天必须盘动机器，避免转子卡住。