塑胶地毯高频熔接机本机属高频热合焊接设备，由电子管自激振荡器产生高频电磁场，被加工塑胶件在上、下电极间的高频电磁场中，其内部分子被极化而相互运动磨擦自身产生热量，在模具的压力下达到熔接的目的。利用高频能量把两件或多件塑胶工件熔接起来，透过高周波使物料生热及熔合在一起。经这种熔接方法而成的工件，坚固度和胶料本身的坚固度一样塑胶地毯高频熔接机，塑胶地毯高频熔接机(又名高周波塑胶地毯高频熔接机)。

塑胶地毯高频熔接机基本结构：
1】 本机主要采用双头脚踏气动式操作，操作工作位分机头左右两边，操作工作台面设计成铝质材料，导电性能更加稳定，操作使用方式主要是由操作人员右脚脚踏定位模具，左脚脚踏高频开关，气缸自动下降，加压热合焊接的产品，高频电流焊接过程由时间控制，机台为两边交替使用。
2】 本机主要采用杆秆操作原理，强力式机头，机头的压力可随意调节，根据不同焊接产品的实际要求调节相应的压力。机头设计四个滚珠定位滑动，机头在上、下操作时不会摆动。
3】 本机的机头主要采用是平板式安装模具方式，模具只需要安装固定在平板上即可，简单方便，平板式机头的主要优点是热合焊接塑胶、塑料产品面积较大或者吸塑泡壳产品加工，安装模具的平板模架的尺寸在250*150的长方形工作面板。
4】本机头设计成非标型加高机头，采用加高行程操作方式，主要适用一些需要行程较高的塑料、塑料产品热合焊接封口。

塑胶地毯高频熔接机的特点：

1】 本机频率主要采用国际工业波段27.12MHz，符合国际标准。

2】 本机采用了自主研发的避免电磁波辐射干扰装置系统，大大降低了因高频电磁波对人体的直面辐射。

3】 本机可以根据塑胶、塑料材料的性质，加装无级加热装置系统，主要针对模具外面的加热，温度可以根据产品的需要随意调节相应的加热温度。

4】 本机采用了最新研发的自流保护装置系统，主要作用是可以保护高频电子管因电流过大引起不必要的电子管烧坏。

塑胶地毯高频熔接机主要用途与别名：本机主要适用于纯PVC、PETG、APET、EVA、TPU、PU或含有PVC10%以上任何软硬塑胶、塑料、真皮、人造革、服装以及各种特殊面料均可热合焊接封口包装。

塑胶地毯高频熔接机主要适用范围：主要使用在医疗用品行业|塑胶、塑料包装行业|服装压花加工行业|汽车内饰件行业|充气玩具行业|家居用品行业以及各种塑胶产品的加工热合焊接封口如：皮革、人造革、皮具压花压痕等，热水袋、暖手袋、吸塑泡壳、PVC泡壳、立体包装袋、PVC冰袋，摇粒绒压花、PVC包装袋、眼镜盒、鞋面压花、识别带、PVC压延膜、吹气玩具等塑胶产品热合焊接封口 。

╔══════════════【咨询区】══════════════╗

唯一联系人【13801510406  吴经理】

【13921540880   王经理】

Q Q: 181547476 　178626255

Email(MSN)：181547476@qq.com

地址：无锡市金山北科技产业园会岸路90号5栋

询千家不如走一家!设备免修一年

注： 以上规格如有变动，怒不另行通知！ 想了解更多关于塑胶地毯高频熔接机设备的相关信息，可在本站继续浏览，同时可以根据客户的产品要求来料试样或者请电话联系。