无锡国弛强包装机械有限公司所处于我国著名的“鱼米之乡”、“美丽的太湖之滨”长三角地区首屈一指的工业重城-，贯通中国南北的京杭大运河、中国最具活力城市之一----无锡市。立足江苏，面向全国，走向世界。公司集、研发、生产、销售、服务为一体，销售网络遍及山东、河北、安徽、江西、上海、浙江等省，并辐射缅甸、老挝、越南、泰国等周边邻国。拓宽经营范围，公司在日常的生产、销售、研发的基础上，同时为客户提供高频机、高周波外加工，并为顾客“量身订做”所需产品，并提供合理的配置设计方案，满足不同客户的需求；提供技术咨询培训、上门安装调试维修服务。强化售后服务，公司拥有强大的专业的售后服务队伍，配备了先进的技术检测设备，设立服务热线，对售后产品，严格按照质量体系标准进行检测、维护。

◆高周波塑胶熔接机用途：玩具业:塑胶玩具、玩具枪、塑胶电话、游乐器、飞机、卡通塑胶玩具等  文具业:订书机、PP文卷夹、塑料笔桶等  电子业:计算机、手机电池、充电器、SD卡、电子表、乐器、录影带盒、CD外壳、手机外壳等  汽车业:后车灯、后视镜、前角灯、指示灯座、仪表板、喇叭、码表等  食品业:保温杯、内松盒、座密封式容器等  电机业:电源开关盒、继电器、设定器、电池外壳、整流器、天线结盒等  饰品业:冲花、锁匙扣、相框、压克力钻等  日常用品:打火机、眼镜盒、手提电筒、时钟等  其它：PP盒、橱具用品、通讯设备等高周波熔接

◆高周波塑胶熔接机工作特点

操作模式：自动

加压方式：空、油压直动式

熔接模式：热熔熔接

机械性能：

①：高灵敏度美国原装NL5557火花保护装置，确保机器使用过程中模具不被烧坏；

②：高周波电流调节使用电动调节，VC表显示，调节更方便；

③：自动送料台设计，安全系数大大提高，节省人力；

④：整合原本繁复的制造工序,将材料的裁断与不同材料之间的熔接熔断作业化整为一个简单的 作业循环,大量缩短制造工时并提供更精确的熔接、熔断作业；

⑤:设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低；

⑥:自动过流保护系统,增加真空电子管使用寿命，保护模具；

⑦:进口气缸，确保长期高精度动作。

高周波塑胶熔接机优势：

①防电波干扰装置：高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将PVC塑料热合机高频干扰降到最低，有效解决了PVC塑料热合机高频干扰对其他机器或者居民生活的影响。

②周率稳定：文具高频热合机采用国际工业波段27.12MHZ，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。

③输出力强，性能可靠：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，高频热合机输出力强缩短熔接时间，提高产量。

④高感度火花防止器：电子闸流管，检测文具高频热合机过量电流。

⑤安全性能：本文具高频热合机机在工作或静止时，无论是突然遇到停电还是停气时，或者是通电还是通气时，机器都是静止状态，保持原来位置，不会突然上升或下降；大大提高工人操作安全问题。

⑥加热装置：无级加热调温装置，可依不同产品的生产需要，可调整温度，让文具高频热合机工作效率更高

◆高周波塑胶熔接机技术参数：

高周出力：8000W 电 压：380V（50HZ）

时间范围：1S----99h 输入功率：8KAV/15KAV

振荡频率：27.12MHz 上下电极间隔：250mm

重 量：816KG 温 控：30-300℃

无锡国弛强包装机械有限公司。高周波塑胶熔接机保修政策整机免费保修一年，其他按国家三包规定执行。

╔══════════════【咨询区】════════════╗
无锡国弛强包装机械有限公司
联系人【13801510406-吴经理 13921540880-王经理】 
邮箱地址:181547476@qq.com  即时通讯：QQ178626255

公司网站：

了解高频机：http://www.wlgzb.com

了解热合机：http://www.ycgpj.com

了解压花机：http://www.ycgzb.com

了解高周波：http://www.jsrhj.com

地址：江苏无锡市金山北科技园会岸路90-5号
╚══(欢)═══(迎)═══(来)═══(电)═══(咨)═══(询)══╝