工业烘干机,烘干机主要技术参数(Main Technical specifications)

| 型号 | 最大容量kg | 内筒尺寸mm | 内筒转速rin | 功率W | 蒸汽压力(Mpa) | 电加热功率KW | 外型尺寸(长×宽×高)mm | 整机重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWA801-15 | 15 | φ520×620 | 27 | 1.85 | 0.3-0.6 | 15 | 900×1200× 1650 | 300 |
| SWA801-20 | 20 | φ550×660 |  | 1.85 |  | 18 | 1000×1150×1800 | 380 |
| SWA801-30 | 30 | φ1000×800 |  | 2.2 |  | 22 | 1120×1350×1850 | 560 |
| SWA801-50 | 50 | φ1140×1000 |  | 2.6 |  | 24 | 1280×1750×2100 | 700 |
| SWA801-100 | 100 | φ1320×1150 |  | 3.7 |  | 36 | 1500×1930×2300 | 1000 |
| SWA801-100 | 100 | φ1320×1150 |  | 4.4 |  | 42 | 1500×1930×2300 | 1000 |
| SWA801-120 | 120 | φ1450×1100 |  | 4.4 |  | 42 | 1600×1900×2430 | 1100 |
| SWA801-135 | 135 | φ1600×1100 |  | 5.2 |  | 50 | 1760×1850×2600 | 1200 |
| SWA801-150 | 150 | φ1700×1150 |  | 6.0 |  | 50 | 1880×2050×2750 | 1300 |