GR3系列坩埚熔炼保温炉

东莞铝合金熔化炉产品简介： 1．是为专业生产压铸铝镁合金产品而研制开发的专用设备，具有节能、环保、控温精确、热效率高（有效利用率为80%以上）的特点，并有电磁搅拌功能，能促进合金液晶粒细化，减少成分偏析，使合金液成分均匀，提高压铸产品品质。 2．采用无芯感应加热原理，具有升温和保温两种加热状态，并实行多点温度监测，保证合金液达到压射最佳温度，且有温度异常报警功能。 3．采用无功率智能型自动补偿器，可以有效平衡保护电网。 4、采用多从防护，安全性能好，使用寿命长，操作简单，维护方便且维护成本低，完全能满足压力铸造，金属型铸造，挤压铸造产品的熔炼技术要求。

本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有色金属及合金（如：铝、锌、锡、铜及巴氏合金）的熔炼及保温。

型号       额定功率 额定电压 额定温度 相数 炉内尺寸 升温时间  损耗功率  装铝量  电炉总质量

GR3-100-9    20KW  380V     900       3  530*400   ≤2.5H      ≤7KW   100KG    1300KG

GR3-150-9    30      380      900       3  530*490   ≤2.5H     ≤9      150      1400

GR3-250-9    40      380      900       3  615*630    ≤2.5H     ≤12      250     1500

GR3-300-9    45      380      900       3  615*u700   ≤2.5      ≤14      300     1500

GR3-350-9    60      380      900       3  620*800    ≤3       ≤16      350     1600

GR3-500-9    90      380      900       3  785*800    ≤3        ≤18     500      1800

直径*高度