喷油螺杆空压机操作步骤

开机:

1，检查电源电压是否正常,380V正负百分之5。屏幕显示是否为正常的“主屏”。

2，检查供气管上阀门是否打开，手动排水阀是否关闭。

３，检查油位是否在正常绿色或橙色(桔黄色)区，有无漏油，漏气，漏水点。

４，检查手动盘车是否正常，（特别是长时间停机后开机）

５，如果电源经过检修或更改，必须点动检查转向是否和标志同向。

６，确认无误后开机，听声音是否正常，特别是加载声音。并手动加卸载几次。

７，加载正常后检查是否有跑、冒、滴、漏现象。

８，操作人员必须严格遵守有关的安全规则，包括说明书所阐述到的内容。

运行中：

- 每小时检查显示屏的读数，并做好记录。

当自动运行灯点亮，表示加卸载，电机的启动和停转都由电脑自动控制。

２，每小时检查运行中冷凝液（水）的排放。

３，每天检查是否有跑、冒、滴、漏现象。

４，每天检查油位是否在正常绿色或橙色(桔黄色)区。

５，经常注意电机表面温度

６，经常留意振动和噪音

７，定期清洁电机翅片和通风罩

８，定期（２０００小时）给电机加黄油。

９，定期清洁必要时更换空滤。

１０，定期测量电机电压和电流。

１１，定期安排做保养（２０００、４０００、８０００小时），400-500小时做首保。

停机：

- 按停机按钮，自动运行灯熄灭，自动卸载运行３０秒后停机。

- 关闭供气阀。

- 打开手动排水阀。