| 故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1、压缩机不加载 | a、气管路上压力超过额定负荷压力，压力调节器断开 | 不必采取措施，气管路上的压力低于压力调节器加载（位）压力时，压缩机会自动加载。 |
|  | b、电磁阀失灵 | 拆下检查，必要时更换 |
|  | c、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏 | 检查管路及连接处，若有泄漏则需修补。 |
| 2、压缩机超温 | a、无油或油位太低 | 检查，必要时加油，但不允许加油过多。 |
|  | b、油过滤器阻塞 | 更换油过滤器。 |
|  | c、断油阀失灵，阀芯卡死 | 拆下检查。 |
|  | d、油气分离器滤芯堵塞或阻力过大 | 拆下检查或更换 |
|  | e、油冷却器表面被堵塞 | 检查，必要时清洗 |
| 3、耗油过多 | a、油位过高 | 检查油位，卸除压力后排油至正常位置 |
|  | b、油气分离器滤芯失效 | 拆下检查或更换 |
|  | c、泡沫过多 | 更换推荐牌号的油 |
|  | d、油气分离器滤芯回油管管接头处限流孔阻塞 | 清洗限流孔 |
|  | e、用油不对 | 更换推荐牌号的油 |
| 4、噪声增高 | a、进气端轴承损坏 | 拆下更换 |
|  | b、排气端轴承损坏 | 拆下更换 |
|  | c、电机轴承损坏 | 拆下更换 |
| 5、排气量、压力低于规定值 | a、耗气量超过排气量 | 检查相连接的设备，清除泄漏点或减少用气量 |
|  | b、空气滤清器滤芯阻塞 | 拆下检查，必要时应清洗或更换滤芯 |
|  | c、安全阀泄漏 | 拆下检查，如修理后仍不密封则更换 |
|  | d、压缩机失效 | 与制造厂联系，协商后检查压缩机 |
|  | e、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏 | 检查管路及连接处，若有泄漏则需修补 |
| 6、停车后空气油雾从空气滤清器中喷出 | 压缩机单向阀泄漏或损坏 | 拆下检查，如有必要则要更换，并应同时更换空气滤清器滤芯 |
| 7、停车后空气过滤器中喷油 | 断油阀堵塞 | 拆下检查清洗，且更换空气滤清器滤芯 |
| 8、运行过程中不排放冷凝液 | 排放管堵塞 | 检查并疏通 |
|  | 自动疏水阀失灵 | 拆下检查 |
| 9、加载后安全阀马上泄放 | 安全阀失灵 | 拆下检查更换损坏的零部件 |
| 10、压缩机运转正常，停机后启动困难 | a、使用油牌号不对或用混合油 | 应清洁后彻底换油 |
|  | b、油质粘、结焦 | 应清洁后彻底换油 |
|  | c、轴封严重漏气 | 拆下更换 |
|  | d、卸荷阀瓣原始位置变动 | 重新调整位置 |
| 11、卸荷后压力继续上升 | a、同第10条c | 同第10条c |
|  | b、同第10条d | 同第10条d |