沉水式鼓風機是為防止第二次公害，降低鼓風機本體所產生的噪音，為延長鼓風機之壽命而研發。

沉水式鼓风机产品特点：

- 較低的能源損耗：
龍鐵沉水式魯氏鼓風機高轉速可減少逆流，相對的也減低能源耗損。

- 寧靜：
運轉中之鼓風機，因放在水中，故聲音在空氣與水之介面被折射入水中，而不傳入空氣中，同時水與槽壁亦同樣折射回去而達到滅音之效果。

- 不須製作防音設備：
沉水式鼓風機因置於水中，即達到滅音之效果，固不需另製作防音罩或防音廠房，同時鼓風機置放於水槽中，不佔用空間，所以能有效利用空間。

- 構造堅實、安心實用： 
馬達與機體為直結式(沒有傳統型調整皮帶之困擾)。馬達與機台本身全以O型環圈閉封，絕無進水之虞。馬達若因過熱停機，請清潔外殼，已達散熱之效果。

- 軸承壽命延長： 
承軸施予預壓片使軸承間隙減少，降低振動及噪音，故延長約20%軸承壽命

安裝圖例與場所

| 放流槽、消泡槽、鼓風槽 |
| --- |
|  | 優點： 裝置淺檢修容易 換油可於放水後於槽內進行 注意： 必須保持最低水位 水溫需保持於32oC以下 |

| 曝氣槽 |
| --- |
|  | 優點： 配管短，裝置易 不需要鼓風機裝置場所 注意： 裝置不要妨害迴流之位置 氣泡不要直接衝刺到鼓風機 |

裝置要點

用纜索或鏈條裝置機台，降於槽底並安至於基面(不需要使用固定螺栓) 不可以將繩索鏈條拉緊，其尾端固定於掛勾上 吸進及排出之管路，請用固定架固定以防止鬆動 為方便及管理，故需吊架及吊架孔，使用時插入吊架孔，不需時移開 開始運轉時，安全閥全開在調整至使用之壓力

裝置注意事項

| 裝置注意事項 |
| --- |
|  | 為確認動作及調整，應裝置於容易檢修之地方，防止鼓風機停止時，產生逆流，請裝置逆止閥並儘量裝置於曝氣槽水面以上之位置。如有污泥及塵埃‧‧‧等堆積之可能，請提高鼓風機裝置之基面。汙泥如堆積於馬達及鼓風機之周圍，將使馬達散熱之可能(如左圖之裝置)另製一管路攪拌鼓風機周圍使污泥不附著其上。 |

| 進氣排氣注意事項 |
| --- |
|  | 進氣消音器應豎立，並至於室外使其不吸入槽內潮濕之空氣，如圖(一) 進氣消音器應離於地面1mm以上，並且開闊之地方，以便如有塵埃堆積，易於清理。 |
|  | 圖(二)之裝置儘量避免因消音器吸入槽內之濕空氣，而使氣室因過於潮濕，致使葉輪生鏽產生故障之虞，應避免之。 預備機因長久之放置，有可能生鏽卡死之情況產生，故請定時(以週計)予以運轉30分鐘若至於潮濕之地點，請以日計。 |