产品特点

1．开孔尺寸为Ø22.3mm；

2．红、黄、绿、蓝、白、黑、橙、灰八种颜色；

3．圆形、方形、矩形头部，装饰圈采用国际流行的亚光金属色处理，色泽鲜艳、醒目、按键表面经特殊加工工艺处理、长时间使用不磨损不变色；

4．品种规格齐全；

5．外壳采用进口尼龙，阻燃等级高达V0级，安全可靠。

6．LA42系列按钮特有的防水装置确保产品的防护等级高达IP65，防水防尘。加装防护罩后，防护等级更可达IP67；

7．LA42系列按钮触点模块采用模块式结构，接触高度可靠、检修简单（只需一把螺丝刀即可更换面板背面所有元件）触点采用银铜复合材料，电流高达10A。

技术参数

额定绝缘电压: AC600V                约定发热电流: 10A

工频耐压: 2500 V/min                 接触电阻：≤50mΩ

| 使用类别 | 额定工作电压Ue | 220V | 110V | 380V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-15 | 额定工作电流Ie | 6 |  | 4A |
| DC-13 |  | 0.6A | 1A |  |

机械寿命：

| 结构形式 | 机械寿命（万次） | 操作频率（次/h） |
| --- | --- | --- |
| 一般式、带灯式 | 100 | 1200 |
| 旋钮式、自锁式 | 30 | 120 |

电寿命：

| 使用类别 | 电寿命（万次） | 操作频率（次/h） |
| --- | --- | --- |
| AC-15 | 60 | 1200 |
| DC-13 | 25 | 1200 |

使用条件

工作温度：-25℃～+60℃                  安装类别： III类

污染等级：3级                                 安装极限高度：≤2000m

抗振动：10—2000HZ.1mm.15g      空气相对湿度：≤98%

防护等级：IP65