泰州市立净洗涤机械厂是销售制造纺织洗涤机械最大专业企业。主要品种有：各种规格洗衣机(工业洗衣机)、全自动洗脱两用机、地毯清洗机、服装石磨水洗机．成衣染色、袜子染色机、丝绸砂洗机、脱水机、烘干机、烫平机、蒸汽烫台、发电机组等产品。这些产品新型节能．广泛用于纺织、印染、丝绸、服装、化工乳胶定、宾馆、饭店、医院、招待所等多种行业。
　　本厂最新研制的氯洗机、泡洗机。填补国内空白．替代美国进口，为国内乳胶产品制造企业解决了进口设备昂贵、配件选择难的问题。
　　本厂注重产品质量和信誉，产品不仅畅销全国且出口东南亚等地。本厂产品实行三包．终身服务并提供各种配件和维修服务。
　　我厂热忱欢迎广大新老客户光临惠顾，洽谈业务。
　　工业洗衣机：按容量大小分为：15kg、30kg、50kg、70kg、100kg、150kg、200kg等系列。该设备是滚筒型，内、外壳采用优质不锈钢制作而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。该机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

产品介绍

一、工业洗衣机工作原理：
工业洗衣机由电机通过皮带变速带动内胆转动、且在时序控制器作用下正反旋转，带动水和 衣物作不同步运动，使水和衣物等相互摩擦、揉搓，达到洗净的目的。本机采用一台三相异步电动机或一台调速电机（洗染机）作运转动力，当接通电源时，电源指示灯亮，三位开关控制点动、停止、自动，点动位置时点动指示灯亮，可实现点动对门；自动位置时运转指示灯亮，根据洗涤工艺要求选择洗涤时间，机器将在规定的时间内正反自动运转洗涤。
工业洗衣机(3张)
二、工业洗衣机结构
1、工业洗衣机结构采用卧式滚筒型，工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长。
2、工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有行程开关，运转安全可靠。工业洗衣机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用
3、工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。
4、工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。
三、工业洗衣机去除油污的优势 　　
1、工业洗衣机技术主要优势是去除油性污垢。在人们衣物上经常沾染的油性污垢包括：人体分泌的各类油脂类分泌物;各种食物类含有的动物油脂、植物油脂;各种日用品(化妆品、润滑油、文化用品等)中含有的各类油脂，上述这些油脂性污垢都会在工业洗衣机中得到很好去除。 　　
2、工业洗衣机保护衣物形态的优势由于工业洗衣机衣物的大环境是工业洗衣机溶剂，工业洗衣机机内的水分非常有限。因此，不会对各种纤维以及面料造成浸润或是溶涨。由于衣物的面料、里料以及各种衬料所使用的纤维不同，在接触水以后的变化也会各不相同。所以，工业洗衣机具有保持衣物形态的优势。 　　
3、保护衣物颜色的优势 纺织品的大多数是在水中加工完成的，所使用的染料大多数也是水溶性的。因此，水洗洗涤发生掉色的可能性大大增加。

三、工业洗衣机用途
工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。 工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等 领域，满足大容量的洗衣要求。
四、工业洗衣机主要特点：
1、工业洗衣机采用卧室滚筒型，工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢板精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长；
2、工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有电器互锁装置，运转安全可靠；
3、工业洗衣机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用。
4、工业洗衣机专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等

| 型号 | XGP10 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 10 |
| 转筒尺寸 | Φ390*600 |
| 转速 | 35 |
| 功率 | 0.75 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 4.5 |
| 外形尺寸 | 1100*850*1200 |
| 整机质量 | 260 |

| 型号 | XGP20 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 20 |
| 转筒尺寸 | Φ500*800 |
| 转速 | 35 |
| 功率 | 0.75 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 9 |
| 外形尺寸 | 1250*940*1300 |
| 整机质量 | 380 |

| 型号 | XGP30 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 30 |
| 转筒尺寸 | Φ700*1000 |
| 转速 | 33 |
| 功率 | 1.1 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 18 |
| 外形尺寸 | 1650*1100*1450 |
| 整机质量 | 600 |

| 型号 | XGP50 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 50 |
| 转筒尺寸 | Φ750*1220 |
| 转速 | 33 |
| 功率 | 1.5 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 2000*1300*1500 |
| 整机质量 | 800 |

| 型号 | XGP70 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 70 |
| 转筒尺寸 | Φ950*1220 |
| 转速 | 33 |
| 功率 | 3 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 2050*1400*1800 |
| 整机质量 | 900 |

| 型号 | XGP100 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 100 |
| 转筒尺寸 | Φ950*1420 |
| 转速 | 33 |
| 功率 | 3 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 2350*1400*1900 |
| 整机质量 | 1200 |

| 型号 | XGP150 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 150 |
| 转筒尺寸 | Φ1080*1600 |
| 转速 | 31 |
| 功率 | 4 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 2500*1400*2100 |
| 整机质量 | 1500 |

| 型号 | XGP200 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 200 |
| 转筒尺寸 | Φ1080*2000 |
| 转速 | 31 |
| 功率 | 5.5 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 2940*1480*2100 |
| 整机质量 | 1950 |

| 型号 | XGP250 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 250 |
| 转筒尺寸 | Φ1200*2200 |
| 转速 | 31 |
| 功率 | 7.5 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 3140*1500*2300 |
| 整机质量 | 2300 |

| 型号 | XGP300 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 300 |
| 转筒尺寸 | Φ1200*2500 |
| 转速 | 29 |
| 功率 | 7.5 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 3514*1850*2300 |
| 整机质量 | 2600 |

| 型号 | XGP400 |
| --- | --- |
| 最大洗涤量 | 400 |
| 转筒尺寸 | Φ1450*3000 |
| 转速 | 29 |
| 功率 | 11 |
| 蒸汽压力 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率 | 27 |
| 外形尺寸 | 4200*2050*2450 |
| 整机质量 | 3400 |