明装声光控装置|明装声光控装置可用于白炽灯/节能灯/荧光灯/吸顶灯

百科照明电工（baiko）——声光控开关由声控、光控两种同时控制，白天或较亮的环境下，开关即使有声音也不动作； 当晚上或环境较暗时，当有声音（如拍手、脚步声），声光控开关动作开启电灯，大约30-60秒后自动关闭电灯。 达到人来灯亮，人去灯灭的节能效果。

产品型号 : BK-SGK-MZ-2 (40*30*15)两线明装声光控 
产品名称解析：
BK——百科照明科技有限公司 
SGK ——声光控
MZ——明装
2——连接线数量（控制光源：白炽灯，荧光灯，节能灯）

产品参数：两线明装声光控
1、工作电压：AC220V，可订做AC36V低电压型。
2、声控灵敏度：≤55db。
3、光控灵敏度：≤10Lux。
4、延时时间：半分钟，可订做长延时型。
5、灯泡类型：白炽灯、LED灯 ≤ 100W
           节能灯、荧光灯类≤ 60W
6、声光控延时开关品种齐全、物美价廉
7、可接白炽灯、荧光灯,节能灯、LED灯。 主要用于安装在吸顶灯内。

产品介绍： 
1.二线制分为进线和出线

2.声光控开关可用于白炽灯，节能灯，LED灯。
3.声光控开关一般用于楼道灯，无需开启关闭，人走过只要有声音就会启动，方便、节能。
4.声光控开关是集现代声学、光学、自动控制技术为一体，同时具有高品位、优质的优势。当晚间出现来人脚步或拍手等声响时，开关将接通电源，延时35秒左右自动关闭，从而实现了自动控制照明灯关/亮.而且还具有光控功能，白天电路自锁，节电率达90%。
特点：
1、 产品全部采用全新进口控制芯片。
2、 模块化设计，方便在吸顶灯中安装。
3、 声光控开关可接普通白炽灯泡、节能灯、荧光灯，无闪烁。
4、 4线制的吸顶灯用声光控开关为带消防应急强启功能。当发生火灾等紧急情况时，由消防控制室开启消防强启线电源，强制点亮原本有声光控开关控制的灯泡，使其长时间点亮不熄灭，直至切断消防强启线电源。 （消防强启电源为220V，特殊规格请订货时说明。）