管式电阻炉专家上海微行炉业引进（欧洲技术），生产出高品质高性能的实验室专用管式电阻炉：24小时购买热线15801764310余经理

管式电阻炉【应用领域】

MXG系列管式电阻炉产品，最高温度分别为1100℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃，使用不同的加热元件，型号齐全，安全可靠，同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造，适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理，是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
管式电阻炉【主要特点】

1.炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。

2.炉门、炉顶采用高温硅橡胶密封，炉门配备水冷系统。炉体上有进气口、出气口、抽真空口。

3.炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，节能50%，二面加热温场均匀。加热元件采用康泰尔电阻丝。

4.电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为1℃，温场稳定度±5℃，升温速率1~20℃可任意设置。

5.可以通氩气、氮气等其他气体，并能预抽真空，真空度可以达到20kPa，气氛压力可以达到0.1Mpa,炉体采用厚钢板加工而成，安全可靠，符合国家标准。

管式电阻炉【产品介绍】

MXG系列管式电阻炉产品:是公司采用国际先进技术，自行研制开发的高性能高节能的新型电炉，产品具有先进合理的结构，采用国际通用的陶瓷纤维板经独特工艺构筑炉膛，并采用多段智能型程序控制器全过程自动控制温度，综合性能指标较高，处于国内领先水平。
管式电阻炉【设备型号】

管式电阻炉：MXG1100~MXG1800

额定加热功率：4KW 9KW 18KW

电压/频率：220V/50-60Hz 380V/50-60Hz 380V/50-60Hz

工作室尺寸：300深mm*200宽mm*200高mm 400*300*300 500*400*400

最高温度：1800℃

工作温度：1100℃~1800℃

空炉升温速率：≤20℃/min

温度均匀度：≤±5℃

加热元件：硅碳棒

温控波动度：±1℃

温控方式：智能型程序模糊PID控制　
管式电阻炉【厂家备注】:

1. 上述参数因设计变动,恕不通知.

2. 本公司可生产各种非标实验电炉产品.

3. 产品因改进,若与照片不同,恕不通知.

4. 照片资料,版权所有,翻版必究.

5. 各地经销商可直接来电或邮件索取相关资料.
上海微行炉业有限公司：http://www.shmicrox.com/

http://www.shmicrox.com/实验炉|高温炉|实验电炉|高温电炉|气氛炉|管式炉|

全国24小时买炉热线：15801764310  余经理   欢迎您来电咨询！

产品描述:

高温管式炉生产厂商上海微行炉业有限公司是专业生产: 高温管式炉, 管式烧结炉, 管式电阻炉,各种实验炉【24小时热线:15801764310】适用于各大学实验室-工矿企事业-光电科技行业-科研教育单位等实验领域

高温管式炉生产厂商上海微行炉业是专业生产: 高温管式炉, 管式烧结炉, 管式电阻炉,各种实验炉【24小时热线:15801764310】适用于各大学实验室-工矿企事业单位