配    件：

- 请使用福州莱斯特塑料焊接科技有限公司提供的原厂配件。

维护保养：

- 用小的刷子清扫进风过滤网或更换进风过滤网。

- 用软金属丝刷清扫风嘴，去除遗留的焊渣。

- 检查电源线和插头，以免有电气或机械损伤。

服务和维修：

- 当电机碳刷的使用寿命达到极限时，马达会自动停止；此时需进行检查，对于热风工具来说，其电机碳刷的使用寿命一般为800小时（可更换）。

- 维修工作必须由福州莱斯特塑料焊接科技有限公司授权的服务中心进行；他们将使用福州莱斯特塑料焊接科技有限公司的原厂配件，提供专业可靠的维修服务。

保修和责任：

- 除陶瓷加热管及非正常使用造成的损坏外，莱斯特热风焊枪提供销售之日起六个月内的整机免费保修。

- 保留拒绝对任何非原装产品进行保修要求的权利；热风工具不能有任何形式的改装或变换。

技术参数如有变化，恕不事先另行通知。

LST1600

热风工具

在使用之前，请仔细阅读该操作指南并妥善保存以便将来参考。

应用：

- 焊接热塑性塑料，部分弹性体和改性沥青片材、软管、型材、内衬层、涂层材料、薄膜、泡沫塑料和边与角部分的材料。主要的焊接方式：交叠焊接、使用焊条焊接、贴带式焊接、熔合焊接和对接焊。

- 加热用于成型、弯曲和热塑性材料半成品和塑料粒子的封装。

- 干燥潮湿的表面。

- 热收缩，用于热缩套管、薄膜、条带、锡焊套管和模塑产品。

- 锡焊，用于铜管的焊接、锡焊接和金属薄片的焊接。

- 除霜，用于冷冻的水管。

- 活化/溶解，用于不含粘结剂的溶剂、热熔胶。

- 点燃木头碎屑、纸张、火炉内的木炭或稻草。

警    告：

危险！在拆开工具时请确认已拔掉电源插头。

热风焊枪操作时产生高温高热，在危险场所使用不当有可能引发火灾及爆炸，尤其应远离易燃物和可燃性气体。

使用中切勿触及加热管和风嘴以免造成烫伤，不可将风嘴直接指向人体或动物。

注    意：

电源电压必须与热风焊枪上的额定电压相符，电源的安全保护接地线必须连接可靠。

为保证使用者的安全和设备可靠运行，请安装稳压电源和漏电保护器。

操作使用时勿触摸电热管外壳及热风嘴以免烫伤，更不要将热风直接指向人或动物。

严禁浸水、雨淋或受潮。

技术参数：  安全等级    双绝缘

型    号      LST1600

额定电压      230     伏

额定功率      1600    瓦

额定频率      50/60   赫兹

温    度      20～600 ℃ 连续调节温度

风    量      最大180升/分

风    压      2600    帕

噪    音      65      分贝

总 重 量      1.05    公斤（含3米电源线）

外形尺寸      320×105毫米

结构名称：

工作前准备：

- 先装上所需的风嘴或焊嘴。

- 接通电源。

- 调节到合适的温度。

- 打开电源开关，开机约5分钟后使用。

操    作：

- 根据国家的法律规章或材料生产商的焊接规范进行测试性焊接。

- 检查测试性焊接的结果。

- 根据需要设定焊接温度（焊接参数）。

- 使用完毕，将热风工具完全冷却后加以妥善保存。

更换风嘴：

- 待风嘴完全冷却后用夹具（工具）拆卸。

- 在操作使用中及风嘴未冷却前不要触摸热风嘴，以免烧烫伤。

- 将所选风嘴装在电热管外壳上并拧紧螺丝。

- 仅莱斯特的风嘴规格适合于本热风枪

# Text boxes

操作指南

- 电源线                    5. 进风过滤网

- 电源开关                  6. 防滑橡胶圈

- 温度调节旋钮              7. 加热管外壳

- 手柄

操作指南