专用板式家具CNC加工中心配置方案

品牌：品脉

型号：PM-1325加工中心

厂家：济南品脉数控设备有限公司

产地：山东

一、价格描述

| 组成部分 | 报价（RMB） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PM-1325加工中心 | ￥185120 | 意大利W大扭矩高压电机驱动 台湾银泰或上银直线方轨，模高精度大斜尺齿齿条 |
| 合计：￥185120元 含运费，含税，含培训 |

二、部件配置

| 配件名称 | 品牌 | 型号 | 性能及特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床身 | 山东品脉 | PM-1325加工中心 | 重型，厚壁方管6mm-10mm，内部浇注， |
| 主轴 | 意大利（HSD） | 7.5KW | 国内知名品牌换刀主轴，耐用，低噪音 |
| 刀库 | 台湾 | 圆盘式-8 | 换刀快、换刀精确 |
| 变频器 | 台湾台达 | 9KW | 性能好，有过电压过电流保护主轴的功能 |
| 导轨 | 台湾银泰 | 直径30 | 采用了独特的偏移哥特式沟槽设计理念，高精度、长寿命、耐冲击。 |
| 传动 | Z轴滚珠 丝杠，XY轴 齿条传动 | 丝杠3205，齿条2模大斜齿条 | 耐磨，精度高 |
| 操作系统 | 台湾新代系统 | 6MA | 国内一线品牌、智能化高 |
| 伺服电机 | 日本安川 | Z轴加抱闸 | 确保加工过程稳定性强、精度高、速度快 |
| 驱动器 | 日本安川 | SGDM-15ADA | 与伺服电机相匹配 |
| 线缆 | 江苏华电 |  | 雕刻机专用线，柔性强，耐高温、低温 |
| 润滑系统 | 自动注油 | LG11 | 无需人工保养，方便快捷 |
| 真空泵 | WS | 7.5KW | 吸力大、冷却效果好、耐用 |
| 行星减速机 | 台湾 | 120 | 减速比大、齿隙小、动力足 |
| 吸尘系统 | 双桶 | PC-2 | 吸力大、吸尘效果好 |
| 自动对刀仪 | HR | Z-NANO | 刀具的调整既费时费力，又不易准确，最后还需试切；自动对刀仪解决了这一麻烦。 |
| 加工精度 | 0.03mm |  |  |
| 重复定位精度 | 0.02mm |  |  |
| 工作电压 | AC380V/AC220V |  |  |
| 应用软件 | 精雕/Artcam/type3/文泰 |  |  |
| 最大加工速度 | 20000mm/min |  |  |
| 台面类型 | 吸夹两用台面 |  |  |
| 工作方式 | 伺服驱动 |  |  |
| 刀柄直径 | 3.175-32mm |  |  |
| 工作指令 | 标准G代码 |  |  |

三 、适用行业

◆木工行业：木模加工、保丽龙模具、橱柜门、衣柜门、免漆门、模压门、欧式家具、仿古家具、镂空隔断、屏风切割等

四、功能特性  》》性能特点

◆床体钢结构厚壁方管焊接，经震动时效处理，坚固耐用，不易变形。

◆Z轴采用德国产滚珠丝杠，台湾高精密直线导轨，精度高更耐用。X、Y轴采用齿条传动，速度更快，更好的提高效率，节省成本。

◆软件兼容性强，可兼容type3/artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件，具有刀具补偿、中文显示、后台编辑、主轴多点定位、模拟操作显示、故障显示功能。

◆台湾新代控制系统，操作更简便，斗笠式自动换刀系统，更省时安全。

◆驱动系统采用安川伺服电机、驱动器。功能齐全、性能稳定、可靠性高。

◆自动油路润滑系统，维护、保养更方便。

◆真空吸附夹具两用台面，加工异型工件更加轻松自如，吸力更强，可达250立方/小时。

◆拥有断点续雕、断电恢复、加工时间预测等功能。

◆设计更加人性化。不论大力切割还是精雕细琢都能得心应手。

◆本款机型关键机构均采用精密零部件装配而成。

五、售后服务及技术支持

1．设备安装和调试

*设备到达用户后，工程师到达现场进行安装、调试、培训

*工程师到达现场前，用户应将准备工作就绪：卸货设备、安装场地、三项电源、电脑、插排、稳压器、漏电保护器。请用户给予积极配合，设备调试完后请用户积极配合培训工作。

- 培训

* 受训人要具备一定的相关技能，有电脑操作经验和相关制图软件应用经验。工程师将对用户进行编程、操作、加工和日常维护方面的培训，受训人应固定

*客服每月定期对用户进行回访，内容：解惑、机器操作、产品加工的技术交流

*24小时接报，电话、邮件等各种形式的咨询和支持诉求

- 维修服务

*保修期内：1、按照工程师指导规范、正确操作和保养机器前提下，免费故障维修、更换零部件（易损件除外）

*保修期外：终身维修，收取相应服务费和零部件更换成本费

*应诉期：1、24小时全天候接报，电话、邮件等各种形式的咨询和支持诉求

2、接报修后48小时内到位服务，外地客户72小时内上门服务

六、验收

设备参数

| NO. | 性能指标 | 性能指标 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程 | X行程 | 1300mm |
|  |  | Y行程 | 2500mm |
|  |  | Z行程 | 250mm |
| 2 | 平台尺寸 |  | 1480x3100mm |
| 3 | 精度 | 加工精度 | ±0.05mm |
|  |  | 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 4 | 结构 | 台面结构 | 吸夹两用 |
|  |  | X、Y、Z结构 | X、Y齿条,Z丝杠 |
| 5 | 速度 | 最大空行速度 | 60000mm/min |
|  |  | 最大工作速度 | 20000mm/min |
| 6 | 主轴 | 主轴功率 | HSD 7.5KW |
|  |  | 主轴转速 | 18000r/min |
| 7 | 运行模式 |  | 日本安川私服 |
| 8 | 工作电压 |  | AC380V |
| 9 | 运行指令 |  | G代码，F/S命令兼容 |
| 10 | 操作系统 |  | 台湾新代系统6MA |

24小时免费热线400-060-5310

传真：0531-88918078

电话：0531-88918068

手机：15550057896

地址：济南市历城区东郊黄河浮桥北300米徐家工业园