！

目录

▪ 简介

1应用范围

2特点和技术参数

3安装方法

简介

LSY螺旋输送机是广泛应用于化工、建材、粮食、冶金、矿山等部门的一种螺旋输送机设备，主要用于输送粉状、颗粒度和块状度较小的物料。规范螺旋直径有：168mm150mm;200mm;250mm;300mm;400mm;500mm;600mm。

1应用范围

LSY螺旋输送机适宜输送颗粒度较小和粉状物料，不适宜输送易变质、黏性和易结块的物料。工作温度为﹣20℃—50℃。输送角度不大于20°，输送物料温 度为200°以下，机长为3-70m。GX螺旋输送机是原机械部定型产品，整机可靠性高，寿命长，适应性好，安装维修方便。GX螺旋输送机广泛应用于建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业，使用于水平或者倾斜输送粉状、粒状和小块物料，如煤灰、煤渣、水泥、粮食等物料。

2特点和技术参数

LSY螺旋输送机与其他输送设备相比较，具有结构简单、横截面尺寸小、密封性能好等特点，可以中间多点装料和卸料，操作安全方便以及制造成本低。设备缺点是机件磨损较为严重，输送量较皮带机低，消耗功率大以及物料在运输过程易被破碎。

技术参数

3安装方法

GX螺旋输送机安装结构可以分为头节、中间节、以及尾节三部分。这三部分是根据用户需求来设定长度，从而组成一台完整GX螺旋输送机。如果水平固定在地面，地面需预留地脚和膨胀丝孔，用以固定。有角度输送的情况下，一定要事先设定相应支撑。

GX螺旋输送机按驱动装置的方法不同也分为两种：右装和左装。右装-站在电机尾部分向前看，减速机低速轴在电机的右侧；左装—站在电机尾部向前看，减速机低速轴在电机的左侧。