HC-106S-20T

数控液压压装机适用范围：适用于汽配及电机行业其他过盈检测产品

●力的精确显示，最小单位0.01KN（采用测力传感器直接测量）

●位移的精确显示最小单位为0.01。

●过盈检测（预设5点位置的力进行上下限对比）

●以X轴为位移，Y轴为力进行力位移曲线描绘。

●可将压装数据保存成EXCEL格式，

●可存储100套设定参数，8套不同的设备动作。

用途：汽车减震器装配、精密轴承、 轴套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器,、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥,副车架衬套等的压装。特点：在对产品的压入过程中，实时显示当前压装位置、压装力，并及时准确的判断过盈量是否大小合适，同时显示出整个力与位移的压装曲线，很好的解决了传统压机只能压入不能检测、万能试验机效率低不能批量生产的弊端；缩水率试验机设备整体结构均通过加强设计，刚性远超出一般普通压机标准，采取了整体防尘设计。

主要功能：

●精确控制设备的最大压装出力，实时显示当前设备出力;

●以0.01MM为单位实时显示当前压装位置;

●实时描绘力与位移的压装曲线;

●在零件压入过程中可进行过盈量检测;

●可对最终压装位置进行对比，以检测是否压入到位;

●可对产品的的刚性进行检测;

●可存储多套设备的压装参数，以方便下次使用调出;

●可对压装到数据进行存储。

| 型号 项目 | HC-106S-10 | HC-106S-20 | HC-106S-25 | HC-106S-30 | HC-106S-40 | HC-106S-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出力范围 | 30-100KN | 30-200KN | 30-250KN | 40-300KN | 50-400KN | 60-500KN |
| 液体压力 | 14Mpa | 17Mpa | 18.5Mpa | 18.5Mpa | 20Mpa | 20Mpa |
| 下降速度 | 150mm/s | 150mm/s | 150mm/s | 150mm/s | 140mm/s | 140mm/s |
| 回升速度 | 140mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 130mm/s | 130mm/s |
| 工进速度 | 25mm/s | 25mm/s | 25mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s |
| 使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 电机功率 | 2.2KW | 3.75KW | 3.75KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
| 位移精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 测力精度 | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%F.S |
| 设备重量 | 1700KG | 2000KG | 2000KG | 2100KG | 2500KG | 3000KG |
| 如以上机台不符合客户要求，请与本公司联系。 |

售后服务：

机器在客户验收后1年为保修期，期间所出现维护费用由机器厂家负责，（人为操作和不可抗拒的因素除外）

过保修期后维修机器厂家只向客户收取市场正常人工费用，跟换配件费用只向客户收取成本费用。

在接到客户报修后半小时内给客户答复，需要到客户现场的广东省内8小时到达客户工厂，两小时解决问题。

广东省外48小时内到时客户工厂四小时解决问题。