精密数控伺服压电子压装机工作原来：

精密伺服电子压力机简称电子压力机，其工作原理是由伺服电动机驱动高精度滚珠丝杆进行精密压力装配作业。能够在压力装配作业中实现压装力与压入深度的全过程的全闭环控制。

适用优势：

实现精确压力和位移全闭环精确控制的高精度特性是其它类型压力机所不能比的；相比传统的气动.液压压力机，节能效果达80%以上。且更加环保，安全，低噪音更能满足无尘车间使用要求。压装力与位移全程曲线图可以显示在液晶触摸屏；全过程控制可以作业进行中的任意皆断自动判断产品是否合格，保证100%去除不合格产品流入下面工序实现在线质量管理；压装力，压入深度，压装速度，保压时间等全部可以在操作面板进行数值输入，界面友好，操作简单；可自行定制，存储调用压装程序100套；7中压模式可选择，满足你不同的工艺需求，通过外部端口链接计算机，可以将压装数据储存在计算机中，保证产品加工数据的可追溯性，便于生产质量管理。由于机器本身就据有精确的压力和位移功能，所以不需另外在工装上加硬限位，加工不同的产品只需调用不同压装程序，可以轻易实现一机多用和柔性组线。

特点：

1.冲程五段速精密压装

2.在线压装质量判定

3.压装曲线显示

4.100套压装程序可设定

- 七种压装模式可设定

- 压装数据传送和储存

冲程五段速：

快进，探测，压装，保压，返回

七种压装模式可在程序定时选择：

- 恒定压装速度，设定精确定位置停止

- 恒定压装速度，设定精确位移停止

- 恒定压装速度，I/O触发停止

- 压力/位移，两段式模式

- 压力/压力，两段式模式

- 压力/位置，两段式模式

| 设备形式 | 最大压装力（Kgf) | 最大行程(MM) |
| --- | --- | --- |
| HC-108-200 | 200 | 100 |
| HC-108-500 | 500 | 100 |
| HC-108-800 | 800 | 100 |
| HC-108-1000 | 1000 | 150 |
| HC-108-2000 | 2000 | 200 |
| HC-108-5000 | 5000 | 200 |
| HC-108-8000 | 8000 | 300 |
| HC-108-10000 | 10000 | 300 |

最大出力15000Kg/f特殊规格接受定制行程不限。

HC-106S数控落地式弓型油压机

产品特点：

- 该系列油压机以2-20Mpa液体压力为动力源，外接三线AC380V  50HZ交流电源

- 该系列机以液体为介质来传递能量，采用复试油缸液压回路，油温低，空载速度150mm/s以上，工进速度在20mm/s以下（可调）

- 机体采用整体焊接的坚固开放结构，可式机体保持足够的刚性，同时拥有最方便的操作空间。

- 压力，行程，保压时间，闭合高度客户均可自行在触摸屏上调节，方便操作。

- 具有自动记数功能，可加装智能温控仪，测试油箱温度。

压装力与位移全程曲线图可以显示在液晶触摸屏；全过程控制可以作业进行中的任意皆断自动判断产品是否合格，保证100%去除不合格产品流入下面工序实现在线质量管理。

产品名称

弓型油压机，C型油压机，单柱油压机，电机，轴承，马达压装机。落地式油压机，汽车配件柳接设备，液压整形机。

使用范围

本系列油压机适应于各种材料冲口，压印，整形，柳接，湾曲，剪切，各种浅拉伸，各种小零件的压装，装配，是一种多用途油压机，采用先进的液压回路设计，无论噪音，速度，浩电功率都臂常规机器更低。

规格参数

| 设备形式 | 最大压装力（Kgf) | 最大行程(MM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-108-200 | 200 | 100 |  |
| HC-108-500 | 500 | 100 |  |
| HC-108-800 | 800 | 100 |  |
| HC-108-1000 | 1000 | 150 |  |
| HC-108-2000 | 2000 | 200 |  |
| HC-108-5000 | 5000 | 200 |  |
| HC-108-8000 | 8000 | 300 |  |
| HC-108-10000 | 10000 | 300 |  |