高温烤漆房是汽保行业中最重要的设备之一，现在市面上高温烤漆房品牌比较杂乱，不少厂家浑水摸鱼，使高温烤漆房质量、性能及售后方面得不到有利的保障，而且购置成本较高。讯达烤漆设备厂提醒广大客户在选择高温烤漆房产品是要注意以下几点。
1、升温保温性能
要在较短的时间内满足升温要求，耗油量低，保温效果持久。要配备1台热交换器，材质厚，三循环结构，换热面积大，热交换效率高，内填岩棉保温材料之类的产品，有效阻止热量散失。
2、空气净化程度
要保证保证房体内空气净化效率达99%以上。高温烤漆房废气处理系统，排放符合国家有关标准。
3、安全可靠性
房体要具有强度高、导热系数低、阻燃性强、保温效果优越且不变形等优点，能承受一定冲击力，经久耐用。高温烤漆房上铺全地网电镀锌格栅，满足承载工件重量，又方便漆雾的沉降。要具有防压、防超温报警、防缺相、防误操作等多重保护。
4、节能环保指数
设置专业的通风系统，配置欧式侧向进风大叶片风机、变频电动机，充分进行风量和压力调节，高温烤漆房烤漆时可节省能源。