多级离心泵概述
      多级离心泵系参照国外先进产品设计制造的。泵叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。   多级泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。
三、多级离心泵特点
      1、 泵为立式结构， 具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
      2、 口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
      3、 电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
      4、 扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
      5、 轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。6、 高效节能，外形美观。
      7、注50口径以上内件铸件成形四、产品用途GDL型系列泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。
五、多级离心泵使用条件
       1、 用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
       2、 输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；
       3、 最高液体温度不超过120℃；
       4、 最高工作压力不超过2.5MPa;
       5、 电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内; 
       6、 周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。   
感谢您访问上海南森泵业制造有限公司，如有任何水泵的疑问.请访问公司主站【www.nacnp.com】【www.360bfw.com】或者致电给021-39218367,将尽心尽力为您提供优质售前技术服务。
 一、单级单吸式管道离心泵概述
　　单级单吸式管道离心泵是采用IS型单级单吸离心泵之性能参数，在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同可选择适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，产品按国际ISO2858标准设计制造。
二、单级单吸式管道离心泵主要用途
　　 1.　供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T＜80℃。
　　 2.　IRG型立式热水管道离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度120℃以下。
　　 3.　GRG型立式高温离心泵广泛用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度240℃以下。
　　 4.　IHG型立式单级不锈钢管道离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃ ~ 120℃。
　　 5.　YG型管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
　　 6.　IHGB型立式不锈钢防爆管道离心泵，适用于输送易燃性化工液体。
　　 7.　ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速管道离心泵，适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
三、ISG系列单级单吸式管道离心泵特点
　　 1.　为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
　　 2.　叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，离心泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
　　 3.　轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
　　 4.　管道离心泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
　　 5.　可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
　　 6.　可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
四、ISG系列单级单吸式管道离心泵工作条件
　　 1.　吸入压力≤1.0MPa，或泵系统最高工作压力≤1.6MPa，即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
　　 2.　环境温度＜40℃，相对湿度＜40%。
　　 4.　所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1，粒度＜0.2mm。
　　 注：如果用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便本厂采用耐磨式机械密封。 
五、型号意义
例如:ISG50-160(I)A
　 　 ISG-立式单级单吸式管道离心泵
　 　 IRG-立式热水管道离心泵
　 　 GRG-立式高温离心泵
　 　 IHG-立式单级不锈钢管道离心泵
　 　 YG-单级单吸管道油泵
　 　 50-泵进、出口公称直径(mm)
　 　 160-叶轮名义外径(mm)
　 　 I-流量分类
　 　 A-叶轮经第一次切割