| 主要参数/产品名称 | WGJ-300全自动电液控制型冷弯机 |
| --- | --- |
|  | 单位 | 参数 |
| 型材最大抗弯截面模量 | C㎡ | 500 |
| 弯曲速度 | m/min | 4-6.5 |
| 型材屈服极限 | Mpa | ＆S=250 |
| 工字钢 冷弯机 | 最大截面 | mm | 250 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 2000 |
|  | 最小截面 | mm | 100 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 2000 |
| H型钢 冷弯机 | 最大截面 | mm | 22 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 2000 |
|  | 最小截面 | mm | 12 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 2000 |
| 槽钢 外弯机 | 最大截面 | mm | 300 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 1200 |
| 槽钢 内弯机 | 最大截面 | mm | 300 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 1700 |
| 方管 冷弯机 | 最大截面 | mm | 250*160 |
|  | 最小卷弯直径 | mm | 2000 |
| 液压系统工作压力 | ≤25 |
| 液压缸推进速度 | 1-13mm/s |
| 油泵额定压力 | 20 |
| 减速机电机功率 | KW | 4*2 |
| 油泵电机功率 | KW | 3 |
| 机器外形（长*宽*高） | mm | 2500*1500*1400 |