SDT、SDA(SD)系列隧道轴流风机

1、用途

SDT(原SD)系列低噪声隧道轴流通风机是动叶可调试双级叶轮对旋，有两台配有进口SKF瑞典轴承的专用电动机直接驱动两个旋向相反的叶轮。

SDA系列低噪声隧道轴流通风机亦是动叶可调式单级叶轮旋转，由一台配有进口瑞典轴承的专用电动机直接驱动单级叶轮。

隧道轴流通风机广泛用于铁路隧道，公路隧道水利建设工程、矿山、电站及地下其他工程施工场合进行换气的理想通风动力设备。

随着隧道挖进深度的增加，通过调节叶片安装角度得到不同的风机性能，逐渐增大流量压力，从而降低风机运行费用。风机允许反风运转，但须叶轮完全静止后起动反风运转。

输送介质为空气，含尘量<150mg/3，工作温度-20～40℃，相对湿度<50%。

对于防爆要求工程施工场合，通风机按防爆技术条件要求设计制造，防爆标准dI。

该系列风机工程适应范围宽，使用寿命长，是隧道、矿山及相关工程领域内通风设备的理想换代产品。

2、特点     隧道轴流通风机由三段组成：进口消声器(集风器、整流器、守流器、消声器)；风机段(机壳部、叶轮部、电动机)；出口消声段(整流器、导流器、消声器)。

1)叶轮部：由叶片和轮毂，其中轮毂采用ZG230～450铸钢加工而成，叶片采用ZL104铝硅合金精密铸造经加工而成，可调机翼型叶片，叶片根部和尾部，在设计、工艺、铸造、加工均作了足够的加强，其安装角度根据不同性能参数要求可调节，调节方式为停机后，叶轮处于静止状态，逐个调节叶片。叶轮经过严格的静、动平衡校正，超转速试验运转平稳可靠。

2)机壳部：由普通钢板焊接而成，内筒上配置交焊接静止后导流叶片，并经消除焊接应力处理。

3)消声器：根据该系列风机声音频谱特性，采用镀锌钢板、穿孔板、吸声材料、卷流板、导流器而设计，并有效地控制了气流流动动力噪声和辐射声。

4)电动机：经特殊设计制造，适用于海拔高度3500m工作运行要求，其工作电压380V，频率50Hz，绝缘等级F级，防护等级IP54。轴承采用SKF瑞典进口轴承，能承受双向载荷，可长期连续运行工作，无需维护。

3、性能与选择

SDT双级对旋动叶可调式低噪声隧道轴流通风机性能参数表

| 风机型号 | 动叶直径mm | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | A声级dB | 功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDT-50A | 500 | 2930 | 15000 | 2500 | 80 | Y2-7.5×2 |
| SDT-56A | 560 |  | 19500 | 3000 | 81.5 | Y2-11×2 |
| SDT-60A | 600 |  | 30000 | 4900 | 83 | Y2-30×2 |
| SDT-63A | 630 |  | 35000 | 5300 | 85 | Y2-37×2 |
| SDT-80A | 800 | 1480 | 49500 | 4900 | 84 | Y4-45×2 |
| SDT-90A | 900 |  | 54700 | 4900 | 86 | Y4-55×2 |
| SDT-100A | 1000 |  | 60000 | 4900 | 89 | Y4-60×2 |
| SDT-112A | 1120 |  | 83000 | 4800 | 91 | Y4-80×2 |
| SDT-125A | 1250 |  | 120000 | 4800 | 92 | Y4-110×2 |
| SDT-140A | 1400 | 980 | 150000 | 4000 | 90 | Y6-115×2 |
| SDT-150A | 1500 |  | 175000 | 4000 | 92 | Y6-132×2 |
| SDT-160A | 1600 |  | 220000 | 4000 | 94 | Y6-160×2 |
| SDT-180A | 1800 |  | 240000 | 4100 | 95 | Y6-220×2 |

单级单速SDA-A型低噪声隧道轴流通风机性能表

| 型号 | 叶轮直径 mm | 流量 m3/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 配用电动机功率 KW | A声级 dB | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA50A-T7 | 500 | 15000 | 1200 | 2920 | 7.5 | 77 | 292 |
| SDA56A-T11 | 560 | 18000 | 1500 | 2930 | 11 | 79 | 392 |
| SDA63A-T22 | 630 | 28800 | 2000 | 2930 | 22 | 83 | 597 |
| SDA71A-T30 | 710 | 36000 | 2200 | 2950 | 30 | 86 | 805 |
| SDA100A-F45 | 1000 | 57600 | 2100 | 1480 | 45 | 86 | 1350 |
| SDA110A-F55 | 1100 | 72000 | 2000 | 1480 | 55 | 88 | 1670 |
| SDA110A-F75 | 1100 | 90000 | 2200 | 1480 | 75 | 90 | 1790 |
| SDA125A-F90 | 1250 | 108000 | 2200 | 1480 | 90 | 92 | 2230 |
| SDA125A-110 | 1250 | 142000 | 2100 | 1480 | 110 | 91 | 2320 |

单级双速SDA-A型低噪声隧道轴流通风机性能表

| 型号 | 叶轮直径 mm | 流量 m3/h | 全压 Pa | 转速 r/min | 配用电动机功率 KW | A声级 dB | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA100AD-FS45 | 1000 | 57600 | 2100 | 1480 | 47 | 86 | 1490 |
|  |  | 37800 | 900 | 970 | 16 | 75 |  |
| SDA110AD-FS55 | 1100 | 72000 | 2000 | 1480 | 55 | 88 | 2150 |
|  |  | 47000 | 860 | 970 | 18.5 | 77 |  |
| SDA110AD-FS75 | 1100 | 90000 | 2200 | 1480 | 84 | 90 | 2280 |
|  |  | 58900 | 945 | 970 | 28 | 81 |  |
| SDA125AD-FS90 | 1250 | 108000 | 2200 | 1480 | 95 | 91 | 2420 |
|  |  | 70800 | 945 | 970 | 32 | 80 |  |

通风软管技术规格

| 直径系列Φ/mm | 节长系列</m |
| --- | --- |
| 500 | 560 | 600 | 630 | 700 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |  |  |  |  |  |

通风软管采用高强度交合工业帆布，材料最大抗拉强度可达3000N/5cm2，具有防水、阻燃、抗静电、耐热耐寒、抗老化、防霉变等特性，摩擦阻力系数低于0.015，在良好施工管理条件下，平均百米漏风率在1%～1.3%。

通风钢性联接管：钢板滚园焊接通风管及PVC工程塑料管。