一.脉冲式打磨房/布袋干式吸尘房

㈠ 特点：脉冲反吹型一体式吸尘机，插上电源立即就能进行除尘工作，节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电，无需管道，是一种很好的吸尘设备。排出的气体，可在车间流通，达到环保要求。

㈡工作原理:粉尘由正面百叶窗吸入主机内，利用布袋过滤空气，通过脉冲振打布袋,使粘附在布袋表面的粉尘颗粒物掉到集尘抽屉,使布袋不会堵塞,空气更流通,吸尘效果更佳。

㈢后期清理工作：1.布袋采用脉冲反吹过滤系统自动清理，2.清灰时，只需要将集尘抽屉中的粉尘倒掉就可以，清理方便,快捷,无二次污染.

服务承诺

售前：

根据用户的需求，提供全方位的通风换气、降温、除尘、净化、喷漆专业咨询。分析用户的需求情况和作业环境，设计最适合用户的产品生产、加工方案。

售中：

为用户提供维护常识咨询，提供安装、调试等一条龙服务。

售后：

A、根据用户的情况，建立各种产品的使用、维护档案，随时掌握用户的使用状况。

B、提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。

C、建立各种产品零部件备用库，满足用户在维护中更换部件的需要