### 山东派力恩机械制造有限公司

销售热线 185-0544-1227

山东派力恩机械制造有限公司（原德州欧力德液压机具厂）坐落于山东省德州市，是一家长期从事液压动力源，矿山机械设备，钢筋混凝土设备，超高压非标系统，液压工具等机械产品的设计研发、制造、销售于一体的公司，产品畅销往全国各地，并在中国范围内建立 OEM 客户群体，超高压产品达到国内先进水平。 质量方针 以人为本、科技为先、精益求精、顾客至上 品质理想 品质创造未来 员工工作精神 想做事的人总有办法，不做事的人总有理由，办法总比困难多 企业精神 以为人本、科学管理、同心协力、一丝不苟、塑造品牌 山东派力恩机械制造有限公司不对客户夸大其词，也是市场给了我们答案，客户给了我们认可，让我们一直保持产品在不断创新的道路上。派力恩公司占据了高压基地的优势，本着以诚信赢得客户，以精品征服市场的理念，诚恳的与各界朋友相拥合作，共同发展。 欢迎新老客户莅临参观指导！

冶金工业方面

炼钢炉内的维修，钢炉渣的分裂与破碎，铝厂或其它冶炼厂电解槽内碳块的破碎与清楚。6、公路、市政方面?

沥青路面和水泥路面、桥面的养护破拆，自来水公司、燃气公司、电力公司、通信公司的抢修破拆工作等。

采矿采石场方面

矿石二改，大理石、花岗岩、砂岩和其他贵重石材的荒料开采和分裂等。

抢险和救灾方面

铁路和公路塌方处的大块岩石和混凝土的分裂与清除，矿区隧道内塌方后的大块岩石清除，震或其他突发事件后倒塌建筑物的紧急拆除和救助等。

施工方面

建筑物及桥梁、地基桩头剔除，凝土墙体开洞，水利枢纽的涵洞扩大，在坚硬的岩石上开挖地基或岩石清除，小型岩石隧道、坑道和壕沟的开挖与掘进，航道疏浚中的水下岩石或建筑物的破碎与清除等

筑物拆除方面

钢筋混凝土基础和建筑的拆除，筑物内部的局部拆除，桥梁和桥墩的拆除，水下建筑物的拆除等

用劈裂器从山体上劈开的石料为一整体，平整度误差一般在几个厘米之内。用劈裂机开采与炸药爆破开采的方法相比，劈裂机开采显然是经济高效的采石方法。

即炸药爆破开采的石料是费工、费时，还造成资源的极大浪费。如采用劈裂机开采，只要在所要开采的石料面上开几个孔和一些槽，然后用劈裂机劈下石料。如同样开采长10米、宽6米、高6米的石料，需打10个孔，累计长度共60米。然后用片锯在两孔之间开一条深150毫米宽5毫米的槽，累计长度约25米(注:不开槽也可以，但分裂面平整度没有开过槽的好)。再用劈裂枪插入孔中劈下石料

由液压站供给60Mpa的压力油到劈裂枪上，劈裂枪可产生几十吨的F推力，推动契片向两边扩张，扩张力P可达几百吨，从而使物体从内部劈裂而分离开，我们以开采花岗石为例讲述劈裂机的使用过程。首先我们先看看炸药爆破开采过程:在所要开采的石料面上每隔0.5米的距离打一孔，然后放入炸药爆破，使石料从山体上分离下来。要在岩石垂直和水平方向上打许多孔，如开采一块长10米宽6米高6米的石料，要打￠40的孔累计长度共310米以上。经炸药爆破后得的石料往往都是碎成很多块，使石料的利用率不足30%。

精确:分裂机与大多数传统的拆除方法和设备不同，该劈裂器可以预先精确的确定分裂方向，分裂形状以及需要的部分尺寸，分裂精度高。