管束干燥机广泛应用于发酵、淀粉、化工、轻工、食品和粮食、饲料、酿酒、酒精等行业物料的干燥，如玉米胚芽、玉米纤维、蛋白饲料、蛋白粉、酒糟、万寿菊、木屑、饲料工业的载体物料、鱼虾下脚料、油菜籽（非种子用）、化肥、玉菜籽饼、予处理黄豆、予处理葵花籽、予处理油菜籽、予处理其他油料果实、骨粉、颗粒或粉状化肥，无机矿物质等粉状、颗粒状、纤维状松散类物料。

## 性能特点

1、 换热充分、热耗低、高效节能、干燥物料范围广、处理量大、水分蒸发量大，并且可以干燥高水分物料。

2、采用变频电机驱动，电耗比传统管束节约30%以上。

3、该机附加配套设备少，占地面积小，工艺布局紧凑，可在单层厂房内放置，大大节约了土建费用。

除以上特点外，与传统管束干燥机相比较还具有以下特点：

4、物料在滚筒内翻拌彻底，没有残留物料。

5、由于换热管在滚筒旋转时不承受扭矩，减少了换热管因传扭矩而导致焊缝开裂、泄漏的危险，极大的提高了设备使用寿命；如果列管发生漏气等现象，列管可以很方便的任意更换。

6、滚筒筒体壁厚12-18毫米，常规管束壳体一般厚6毫米，在经受相同程度的磨损和腐蚀的情况下，筒体的寿命可以成倍的提高。

7、允许带料启动。

8、可以连续操作（即自动化程度高），也可以间歇操作（适合于特种工艺）。

山东济宁梁山恒嘉二手设备购销部是二手设备的购销知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。联系方式是13562424544【微信同号】，欢迎您的来电

管束干燥机利用热传导和热辐射原理，蒸汽在管束内与物料呈逆流或顺流方式，物料在负压封闭腔内通过管束上的铲板搅拌和推动，由进料端向出料端移动，一部分成品物料通过卸料槽到卸料螺旋，经排料关风机排出。另一部分成品物料通过返料关风机到混料螺旋，经输送搅拌机与湿物料充分搅拌混合，降低原始湿物料的含水量，达到干燥机的理想工作条件。

技术特点

1.动力电耗、汽耗均达到同类产品的先进水平，每蒸发1公斤水需要1.2-1.4公斤蒸汽。

2.干燥机内部核心部件管束由优质锅炉钢管制成，采用先进的胀接工艺，极大地吸收和消除了管束在转动过程中产生的交变应力，彻底解决了传统焊接工艺在焊缝处易产生断裂的缺陷。

3.管束两端半轴的整体车削加工，可以精确地保证两端同轴度，极大地提高管束主轴承的使用寿命及管束的运行平稳性。

4.根据物料干燥特性及干燥曲线而特殊设计的管束翻料铲板、推料铲板和卸料铲板，可以使不同物料达到理想的干燥效果。

5.通过排料槽中的隔板来控制物料量和干燥的时间，可干燥高水分物料，干燥弹性大。

6.自动化程度高，能连续生产；对特殊生产工艺，也可间歇生产；作业环境清洁，无污染，噪音低。