1、具有AC380V/660V（三项）电压识别及自动转换功能，进口IGBT模块，超微非晶主变，功率大、抗感扰、燃弧稳定、飞溅极小，整机输出电流波动在2A以内。

2、国内首创内置防触电装置使得空载电压为：DC25V更安全更可靠！效率高、空载损耗小，逆变频率达20KHZ，是矿山企业理想的维修生产的焊接电源。

3、体积小、重量轻、携带、移动方便、减少运输费用。

4、零安培起调，不过载，并具有电弧推力功能，可方便调整电弧推力。

5、采用数字表显示，观赏直接，并可准确预置焊接电流。

6、具有过流、过载、过热、欠压等多重保护功能。

7、内部电路经过严格的：防尘、防潮、防蚀、三防风道设计，保证矿井下严格的环境下焊机的有效稳定工作。

8、适合各型号酸、碱性焊条，承受矿井下电网波动20%，完全解决矿井电压不稳定。

| KJH矿用交流电焊机技术参数表 |
| --- |
| 电焊机型号 | KJH-315A | KJH -400A | KJH -500A |
| 技术参数 |  |  |  |
| 交流输入电压(V) | 380-660(±20℅ ) | 380-660 (±20℅ ) | 380-660 (±20℅ ) |
| 额定输出电流(A) | 315 | 400 | 500 |
| 电流调节范围(A) | 50-315 | 50-400 | 50-500 |
| 额定空载电压(V) | 25 | 25 | 25 |
| 额定负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 |
| 效率(%) | 90 | 90 | 90 |
| 功率因素(%) | 85-92 | 85-92 | 85-92 |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
| 外型尺寸(mm) | 460*230*400 | 460*230*400 | 460*230*400 |
| 重量(kg) | 17 | 19 | 20 |