桥梁施工人员上下行走用

拆装箱式梯笼

结

构

验

算

书

计算者：王中升

符合者：韩彦振

项目负责人：沈万军

单位：阜城县通达农业科技有限公司

第一节  编制依据

《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社；

《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社；

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社；

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社；

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社；

《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社；

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)

第二节  人行梯笼方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求，故在选择方案时，应充分考虑以下几点：

1、笼体的结构设计，力求做到结构要安全可靠，造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内，能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时，力求做到常见通用、可周转利用，便于保养维修。

4、结构选型时，力求做到受力明确，构造措施到位，升降搭拆方便，便于检查验收；

5、综合以上几点，人行梯笼，还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求，要符合市文明标化工地的有关标准。

6、结合以上人行梯笼设计原则，同时结合本工程的实际情况，综合考虑了以往的施工经验，决定采用以下1种人行梯笼方案：

选用规格为（3600×1700×2500）箱式深基坑施工行人安全B型梯笼。

第三节  安装方案

1、施工前的准备工作：

1.1 梯笼安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。

1.2 安装班组人员要有明确的分工，确定指挥人员，设置安全警戒区，挂设安全标志，并派监护人员排除作业障碍。

1.3 根据设计建筑基坑深度核对安装高度。

1.4 安装作业前检查的内容包括：

1.4.1箱式笼体的成套性和完好性；

1.4.2提升机构是否完整良好；

1.4.3基础位置和做法是否符合要求；

1.4.4附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠；

1.4.5必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。

2、梯笼安装：

2.1基础

2.1.1在施工现场选择合理的安装位置，对梯笼的安装基础进行处理，开挖基础并夯实找平。

2.1.2在经夯实的基础的基础上铺设一层50厚木方，铺设面积为4100×2500。

2.1.3基础四周不得有积水现象，必要时在基础四周开挖排水沟。

2.2、安装程序

2.2.1安装人行出口标准节。

2. 2.1.1将出口标准节吊装在木方垫层上（出口向外），校准好水平，保证出口标准节安装好后的垂直度在千分之一之内。

2.2.1.2安装第一道水平拉结杆，采用M12*160化学锚栓固定在地下连续墙上。

2.2.1.3以脚手管或角钢等金属材料，夯入地内2500mm深，并用导线与架体紧密连接。

2.2.2、安装标准节

2.2.2.1对标准节固定螺孔进行清理，确保螺孔与螺栓直径相配。

2.2.2.2采用10t以上吊机进行吊装，吊装时注意标准节内踏步走向要与出口节踏步走向一致，标准节吊装就位后安装螺栓并使螺栓呈现放松状态，以利校正与安装，校正后紧固所有螺栓。依次循环，直至完成。

2.2.2.3标准节超过三节是需增加一道水平拉结杆，采用M12*160化学锚栓固定在地下连续墙上。

2.2.3、 安装入口节

2.2.3.1入口节吊装时注意安全门开启方向。

2.2.3.2入口节吊装就位后安装螺栓并使螺栓呈现放松状态，以利校正与安装，校正后紧固所有螺栓。

2.2.3.3安装水平拉结杆，采用M12*160化学锚栓固定在地下连续墙上。

2.2.4、 安装入口通道

2.2.4.1入口通道与入口节门槛尽量保持水平。

2.2.4.2入口通道采用50厚木方铺设，上面每500mm加设一道防滑条。

2.2.4.2入口通道安装完成后两边采用Φ48mm钢管搭设1.2m高防护栏杆。

梯笼使用过程中需随挖土深度进行加节，加节过程同安装程序。

第四节、安全与维护

5.1 梯笼内需安装24v安全电源照明行灯。

5.2定期对梯笼连接螺栓进行维护，如发现松动及时进行紧固。

5.3定期对梯笼对垂直度进行测量，如发现倾斜及时进行校正。

第五节  梯笼拆除安全技术措施

1、拆除前，全面检查拟拆梯笼，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括：拆除的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。

2、拆除时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

3、拆除的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。

4、拆架程序应遵守由上而下，用吊机逐节吊除。

2、附着杆件采用8#槽钢，连墙件采用200x200x10钢板，表面采用防腐处理，焊缝处除渣后刷无机富锌漆防腐。

3、后置锚栓为M12*160化学螺栓，拉力应满足11.00Kn。

4、基础底板砼浇捣完成且达到设计强度后，对梯笼进行移位。安装位置应选在永久洞口处，待基坑主体完成后在进行拆除。

5、附着杆件安装位置及高度与现场结构相抵触时，应根据现场实际情况进行相应的调整。

第六节  箱式梯笼计算书

箱式梯笼在工程上主要用于深基坑上下行人，各箱式笼体一般由厂家直接加工成型，施工现场必须严格按照厂商说明书安装。

本计算书按照《建筑施工计算手册》（江正荣主编）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）编制。

一、荷载计算

1.梯笼自重力

梯笼自重力4.8kN/m；

梯笼的总自重Nq=4.8×15=72 kN；

附墙架以上部分自重：

Nq1=4.8×(15-5)= 48kN；

Nq2=4.8×(15-10)= 24kN；

2.风荷载为 q =  0.719 kN/m；

风荷载标准值应按照以下公式计算：

Wk=W0×μz×μs×βz  = 0.45×1.42×0.48×0.70 = 0.215 kN/m2；

其中  W0── 基本风压(kN/m2)，按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定；

采用：W0 = 0.45 kN2；

μz── 风压高度变化系数，按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定；

采用：μz = 1.42 ；

μs── 风荷载体型系数：μs = 0.48 ；

βz── 高度Z处的风振系数，βz = 0.70 ；

风荷载的水平作用力:

q = Wk×B=0.215×3.35= 0.719 kN/m；

其中  Wk── 风荷载水平压力，Wk= 0.215 kN/m2；

B──  风荷载作用宽度，架截面的对角线长度，B= 3.35 m；

经计算得到风荷载的水平作用力  q = 0.719 kN/m；

二、梯笼计算

梯笼简图

1、基本假定：

为简化梯笼的计算，作如下一些基本假定：

（1）梯笼的节点近似地看作铰接；

（2）吊装时，与起吊重物同一侧的缆风绳都看作不受力；

（3）梯笼空间结构分解为平面结构进行计算。

2、风荷载作用下梯笼的约束力计算

附墙架对梯笼产生的水平力起到稳定梯笼的作用，在风荷载作用下，梯笼的计算简图如下：

弯矩图（附墙件）

剪力图（附墙件）

各附着由下到上的内力分别为：R(1)=1.029 kN , M(1)=0.643kN.m；

各附着由下到上的内力分别为：R(2)=7.329 kN , M(2)=9kN.m；

Rmax=7.329kN；

3、梯笼轴力计算

各附墙架与型钢梯笼连接点截面的轴向力计算：

经过计算得到由下到上各附墙架与梯笼接点处截面的轴向力分别为:

第1道H1= 5 m；

N1 = G + Nq1 +S =11 + 48 +11.22 =70.22 kN；

第2道H2= 10 m；

N2 = G + Nq2 +S =11 + 24 +11.22 =46.22 kN；

4.截面验算

（1）梯笼截面的力学特性：

梯笼的截面尺寸为1.7×3.6m；

主肢型钢采用4L100X10；

一个主肢的截面力学参数为:zo=28.4 cm，Ixo = Iyo = 179.51 cm4，Ao=19.26 cm2 ，i1 = 284.68 cm；

缀条型钢采用L100X10；

格构式型钢梯笼截面示意图

梯笼的y-y轴截面总惯性矩：

梯笼的x-x轴截面总惯性矩：

梯笼的y1-y1轴和x1-x1轴截面总惯性矩：

经过计算得到：

Ix= 4×(179.51+ 19.26×（360/2- 28.4）2)= 1771294.462 cm4；

Iy= 4×(179.51+ 19.26×（170/2- 28.4）2)= 247520.302 cm4；

Iy'=Ix'=1/2×（1771294.462+247520.302）= 1009407.382cm4；

计算中取梯笼的惯性矩为其中的最小值247520.302 cm4。

2.梯笼的长细比计算：

梯笼的长细比计算公式：

其中  H – 梯笼的总高度，取15m；

I – 梯笼的截面最小惯性矩，取247520.302cm4；

A0 -- 一个主肢的截面面积，取19.26cm4。

经过计算得到λ=26.463。

换算长细比计算公式：

其中 A – 梯笼横截面的毛截面面积，取4×19.26 cm2；

A1—梯笼横截面所截垂直于x-x轴或y-y轴的毛截面面积，取2×19.26cm2；

经过计算得到 λ0= 28。

查表得φ=0.943 。

3. 梯笼的整体稳定性计算：

梯笼在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式：

其中 N -- 轴心压力的计算值(kN)；

A – 梯笼横截面的毛截面面积，取77.04 cm2；

φ-- 轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数，取φ =0.943；

βmx -- 等效弯矩系数, 取1.0；

M -- 计算范围段最大偏心弯矩值(kN.m)；

W1 -- 弯矩作用平面内，较大受压纤维的毛截面抵抗矩,

W1 = I/(a/2) = 247520.302/(170/2) = 2912.004 cm3；

N'EX ---欧拉临界力，N'EX =π2EA/(1.1×λ2) ；

N'EX= π2×2.06 ×105×77.04×102/(1.1×26.4632) = 20333052.848 N；

经过计算得到由上到下各附墙件与梯笼接点处截面的强度分别为

第1道H1=5 m, N1= 70.22 kN ,M1=0.643 kN.m；

σ=70.22×103/(0.943×77.04×102)＋(1.0×0.643×106)/[2912.004×103 ×(1－0.943×70.22×103/20333052.848)] = 10N/mm2；

第1道附墙件处截面计算强度σ=10N/mm2≤允许强度215N/mm2,满足要求!

第2道H2=10 m, N2= 46.22 kN ,M2=9 kN.m；

σ=46.22×103/(0.943×77.04×102)＋(1.0×9×106)/[2912.004×103 ×(1－0.943×46.22×103/20333052.848)] = 9N/mm2；

第2道附墙件处截面计算强度σ=9N/mm2≤允许强度215N/mm2,满足要求!

三、附着计算

(一)、附墙架内力计算

梯笼四附着杆件的计算属于一次超静定问题，在外力N作用下求附着杆的内力,N取第二部分计算所得的Rmax，N= 7.329 kN 。

采用结构力学计算个杆件内力:

计算简图：

方法的基本方程：

计算过程如下：

其中: Δ1p为静定结构的位移；

Ti0为X=1时各杆件的轴向力；

Ti为在外力N作用下时各杆件的轴向力；

li为为各杆件的长度。

考虑到各杆件的材料截面相同，在计算中将弹性模量与截面面积的积EA约去，可以得到：

各杆件的轴向力为：

以上的计算过程将θ从0-360度循环，解得每杆件的最大轴压力，最大轴拉力：

杆1的最大轴向拉力为: 1.50 kN；

杆2的最大轴向拉力为: 11.62 kN；

杆3的最大轴向拉力为: 11.62 kN；

杆4的最大轴向拉力为: 1.50 kN；

杆1的最大轴向压力为: 1.50 kN；

杆2的最大轴向压力为: 11.62 kN；

杆3的最大轴向压力为: 11.62 kN；

杆4的最大轴向压力为: 1.50 kN；

(二)、附墙架强度验算

1． 杆件轴心受拉强度验算

验算公式:

σ= N / An ≤f

其中 σ   --- 为杆件的受拉应力；

N    --- 为杆件的最大轴向拉力,取 N =11.62 kN；

An --- 为杆件的截面面积， 本工程选取的是 8号槽钢；

查表可知 An =1024.00 mm2。

经计算，杆件的最大受拉应力 σ=11.62×103/1024.00 =11.35N/mm2；

最大拉应力σ=11.35 N/mm2不大于拉杆的允许拉应力 215N/mm2, 满足要求。

2． 杆件轴心受压强度验算

验算公式:

σ= N / φAn ≤f

其中 σ --- 为杆件的受压应力；

N  --- 为杆件的轴向压力， 杆1: 取N =1.50kN；

杆2: 取N =11.62kN；

An --- 为杆件的截面面积， 本工程选取的是 8号槽钢；

查表可知 An =1024.00 mm2。

λ --- 杆件长细比，,由l/i的值确定；

杆1:取λ= 5124.451 / 31.500 = 163；

杆2:取λ= 1392.839 / 31.500 = 44；

φ --- 为杆件的受压稳定系数， 是根据 λ查表计算得：

杆1: 取φ=0.265 ， 杆2: 取φ=0.872；

杆1：σ1 = 1.497 ×103 / (0.265 × 1024.000) = 5.516 N/mm2；

杆2：σ2 = 11.620 ×103  / (0.872 × 1024.000) = 13.014 N/mm2；

经计算，杆件的最大受压应力 σ=13.014 N/mm2；

最大压应力 13.014N/mm2 小于允许应力 215N/mm2， 满足要求。

四、梯笼基础验算

地基土类型: 夯实素土；地基承载力标准值(kpa):80.00；

梯笼基础底面面积(m2):6.12；地基承载力调整系数:1.00。

梯笼基础底面的平均压力应满足下式的要求 ：

p ≤ fg

地基承载力设计值:

fg = fgk×kc = 80 kpa；

其中，地基承载力标准值：fgk= 80 kpa ；

梯笼地基承载力调整系数：kc = 1 ；

梯笼基础底面的平均压力：p = N/A =15.395 kpa ；

其中，上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 ：N = G + Nq +S =11 + 72 +11.22 =94.22 kN；

基础底面面积 ：A =6.12 m2 。

p=15.395 ≤ fg=80 kpa 。地基承载力满足要求！