注册金恒熊猫牌商标

技术升级版 抽湿式超低湿干燥型

双十五低温低湿种子库

双十五低温低湿储存柜

1.0产品名称：双十五低温低湿种子库/双十五种子储存柜

2.0特点:箱内无冷凝水,机器将工作室内空气分解出湿气并抽出湿气排放到箱外.

2.1.可运行干燥功能(选配)

即种子烘干，控制30～37℃，最高42℃。可程控

2.2.可运行双十五低温低湿储存功能

温度范围:12～18℃(常用控制在5℃)，可程控

湿度范围:12%～18%RH(常用控制在30-40%RH). 可程控

2.3. 一键运行：可编程运行上述烘干干燥,低温低湿干燥及低温低湿储存.

2.4.操作简便,采用智能程序控制电控系统,用户只需将待处理的种子放入箱内,关好箱门,设好程序,一键运行即可.可作为高精度低温低湿储存柜用途.

3.0型    号：CZ-100M

4.0用    途：用于各类种子烘干,种子低温干燥和无水式双十五种子低温低湿储存.

5.0技术参数及配置：

5.1.温度范围：12-18℃, 分辨力±0.1℃  (可设置)

5.2.湿度范围：12-18%RH以下,分辨力±1% (可设置)

5.3.采用30段程序液晶智能表式微电脑模块（互换性好，稳定性好，并便于维修）, 微电脑全自动控制, 液晶数字显示箱内温度、湿度值及运行时间.微电脑智能控温,智能PID自整定,精度高，自动控制湿度并具有自动除霜、自动抽湿、超温报警和定时功能，安全可靠，全不锈钢内、外柜体，制冷结构为风冷式不结霜，多项安全保护功能(触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动)，具有标准温度校对功能(本厂专有技术).

5.4.具有制冷机组(无氟环保型)自动进行冷热平衡，不受外界影响.

5.5.箱体内、外壳为不锈纲板，夹层充填高效保温材料。

5.6.规格:有效容积：100M2 (其它规格可订制生产)

5.7.电源为AC380V，三相50HZ

5.8.本设备应放置阴凉通风处，防止阳光直晒，空调房间最佳。

5.9..控制系统特点

（1）液晶屏全电脑共有三道菜单及密码用户菜单密码以防他人改动控制设定值，控制精度菜单用于精确控制机器及密码和机器安全保护菜单及密码用于查看和保护机器及箱内物品安全，；

（2）LED屏智能表微电脑控温模块, 可快速互换, 标准互换性好, 便于维护.

注:1)可订制生产.2)另可选配网络远程控制系统.

南京金恒实验仪器厂（原熊猫南京实验仪器厂）

地址:南京市幕府东路49号        www.y13255262618.com

热线13255262618 ,15366056040   电话02585541083传真02585389353