国六东风多利卡D9洒水车（玉柴200马力）

产品主要技术参数

| 外型尺寸 | 长7650宽2500高3200 | 轴 距 | 3950 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总质量 | 18000 | 额定质量 | 10385 |
| 整备质量 | 7485 | 轴 数 | 2 |
| 发动机型号 | YCS04200-68 | 发动机马力 | 玉柴200马力 |
| 变速箱 | 法士特6档变速箱 | 方向 | 动力转向 |
| 防抱死系统 | ABS | 空调 | 有 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5(真空胎) | 轮胎数 | 6+1 |
| 水箱容积 | 13 | 钢板厚度 | 5mm |
| 取力方式 | 变速箱侧盖取力 | 吸排方式 | 自吸自排 |
| 水泵型号 | 60/90 | 吸水深度 | 7米 |
| 水泵流量 | 60立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
| 洒水宽度 | >=15米 | 水炮射程 | >=30米 |
| 其它 | 空调，ABS |
| 洒水方式 | 后洒：主要用于公路等场所降尘。 侧喷和高位花洒：主要用于路边绿化带浇水。 绿化洒水高炮；可360度旋转，可调成柱状，也可调成大雨，中雨，小雨，毛毛雨，柱状。最大射程25-30米 |
| 取水方式 | 通过车载大功率洒水泵将池塘（或其他水源）里的水吸进罐体。 将水直接从灌口输入罐体内。 3对接消防栓，将水输入罐体。 |
| 底盘配置 | 底盘型号EQ1185LJ9CDE，玉柴200马力发动机。6档变速箱，295真空胎，轴距3950,加装空调，排半驾驶室，动力转向，离合器助力，断气刹，ABS，行车记录仪，严格按公告尺寸生产。 |
| 整车出厂价 | 万元 |
| 销售热线 |  |

一、洒水车介绍及性能特点

功能介绍：洒水车作用主要有：

1、降温。天气炎热时往路面上洒水，起到降低温度，保护路面的作用，因为温度太高，路面会裂开。

2、除尘。路面灰尘较大，洒水可以将灰尘润湿，有效防止灰尘扬起来，从而减少空气的污染。

3、绿化园艺。洒水炮的水柱形状可调成直冲状、大雨、中雨、毛毛雨等，可以浇灌路边花木，或冲刷树木上的灰尘。

4、紧急时当消防车用。洒水车上自带高压水炮，射程可达30-50米，因此在紧急情况下可以用于灭火，其自带装配的消防接口，也为其取水提供了更大的便利。

5、运水。我国地处多个温度带，各地雨量分布极不均匀，再加上天气异常等因素影响，造成很多地方干旱，人畜饮水较为困难。

洒水车洒水对路面的作用：路面冲洗，路面降温，路面养护。

洒水车工作原理：

1、前冲：利用前部喷嘴将混凝土或沥清路面上的渣滓冲至距喷嘴4m以外，清洗路面；前冲可达14米宽。

2、后洒：利用装于车后部的两个喷嘴将水喷成均匀的扇表形面,向路面洒水；后洒可达10米宽。

3、侧喷：利用装于车后部的喷嘴向两侧喷水；侧喷可达14米宽 。

4、高炮：利用装于车后部平台的洒水炮将水喷射出去，用于绿化浇水或应急

消防；高炮可达25米 。

二.产品概述：

喷洒车，又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等，以达到美化环境的作用。同时可以用于临时应急消防洒水,每辆洒水车都配备消防专用接口。由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生主要动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。前喷后洒，前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有高压水炮。

# 三、随车附件明细：

1、载货汽车说明书一册。

2、汽车整车合格证一份、机动车统一销售发票一份。

3、载货汽车保修。

4、载重汽车随车工具。

三、 产品图片：

国六多利卡D9洒水车